SZZP – PN 69/ 2019 – 271 – 6 / 2019                                                                                                        Dębica, dnia 01 października 2019r.

Wyj. I.

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SZPITALA POWIATOWEGO W DĘBICY NA POTRZEBY ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W TRYBIE JEDNODNIOWYM  (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN - 69 / 2019, Ogłoszenie o Zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego) – udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

1. „Przedmiar robót w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej obejmuje jedynie pozycje czyszczenie wentylacji oraz filtry siatkowe typu HEPA. Natomiast w STWiOR pkt. X.1.3. zakres jest następujący: montaż instalacji wentylacji mechanicznej (centrala wentylacyjna z automatyką sterującą, agregat skraplający, regulatory przepływu powietrza oraz układ zasilania nagrzewnicy z wymiennikiem ciepła + orurowanie +armatura), rozruch i regulacja instalacji wentylacji. W związku z tym, proszę o wyjaśnienie dot. zakresu robót instalacji wentylacji mechanicznej, czy będzie korygowany przedmiar robót lub czy będzie ograniczony zakres robót przy instalacji wentylacji mechanicznej.”.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż prace przedstawione w przedmiarze robót dotyczą zakresu robót objętych przetargiem tj. wymiana filtrów na filtry HEPA (wg. dokumentacji) w istniejącej instalacji oraz czyszczenie istniejącej instalacji. Natomiast opis przedstawiony w pkt X.1.3. STWiOR jest materiałem poglądowym dla Wykonawcy robót (ogólny opis instalacji) obejmującym swoim zakresem istniejącą instalację wentylacji mechanicznej.

2. „Do wyceny agregatu chłodniczego do centrali wentylacyjnej niezbędne jest podanie wydajności chłodniczej chłodnicy w centrali lub wydajności agregatu oraz określenie czynnika chłodniczego. W dokumentacji nie ma informacji na ten temat. Proszę o określenie parametrów niezbędnych do wyceny ww. urządzeń.”

Odp.: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 1.

3. „Czy zamawiający posiada zestawienie stolarki z dokładnym opisem oraz wymiarami stolarki drzwiowej? Szczególnie drzwi typu "kowbojki", drzwi przesuwnych oraz drzwi z PCV. Czy mają być to zwykłe drzwi płytowe? Czy może wymagane są drzwi spełniające jakieś normy przewidziane dla zespołów opieki zdrowotnej?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy przyjąć:

- Drzwi wewnętrzne płycinowe białe 2 sztuki prawe, 1 sztuka lewe po trzy zawiasy z szyldem klamką i zamkiem – wymiar 90x 200 cm

- Drzwi przesuwne z PCV  jak na planie - wymiar 255 x 220  cm

- Drzwi w korytarzu z PCV dwuskrzydłowe 40+90 x200 w ściance 195x295 cm (zamek , trzy zawiasy)

- Drzwi „kowbojki" skrzydła po 35 cm wysokość 200 cm z płyty wykonać z płyty MFMDF

4. „Czy zamawiający posiada rysunki szafek ubraniowych i szaf wnękowych oraz specyfikacje z jakiego materiału mają być wykonane?”

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż szafy winny być wykonane z płyt MFMDF  w kolorze białym. Podział pionowy szafa „170" na dwa, szafa „300" na cztery, wewnętrzne półki co ok. 30 cm . Zamki we wszystkich skrzydłach .

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

3) art. 12a ust. 2 i art. 38 ust. 6 uPzp – przedłuża termin składania ofert (ze względu na to, iż jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach), tj.:

Termin składania ofert do dnia  07 października 2019r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  07 października 2019r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 05 listopada 2019r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

J.K./G.S./A.L.