SZZP – RR 10 / 2020 – 272 – 75 / 2020                                                                                                   Dębica, dnia  20 lutego 2020r.

ZMIANA I FRR

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W CY:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w prowadzonej, w trybie art. 4 pkt 8 uPzp, Procedurze Rozeznania Rynku na dostawę: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW  W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (RR 10 / 2020)  - w związku z  zaistniałą omyłką  w opisie przedmiotu zamówienia w Formularzu Rozeznania Rynku - informuje, co następuje:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Formularza Rozeznania Rynku, tj.:

- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE APARATU:

- CZ. I pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „(…) min 500 g”.

- CZ. IV pkt 3 B otrzymuje brzmienie: „ Instrukcja obsługi w j. polskim  TAK / NIE”

W załączeniu ZAŁĄCZNIK NR 1 do FRR – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE APARATU - po dokonanej zmianie

Mając na uwadze  powyższe zmiany FRR, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert  do dnia  28 lutego 2020r.

Zamawiający dodatkowo nadmienia, że „OFERTĘ” (wraz z załącznikami – jak określono w FRR z dnia 18 lutego 2020r.)  -  należy złożyć / przesłać:

- za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91

oraz

- przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: malgorzata.belch@zoz-debica.pl  lub  agnieszka.lech@zoz-debica.pl

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

J. S.-K. / M. B.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE APARATU  (RR 10 / 2020)

/PO ZMIANIE I  FRR  z dnia 20 lutego 2020r./

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW  I WCZEŚNIAKÓW  W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Pełna nazwa: 	………………………………………………………………………………...………………………………………………

Model / typ:                                  ………………………………………………………………………….…………..……………………………..…………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………………………………..………….

Kraj: 	……………………………………………………………………………………………………….……….…….…………

Rok produkcji (aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2 poł. 2019 roku) ………………………………..……….………………………….……

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym informacje podaje - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1. | Przeznaczony do wentylacji wcześniaków i noworodków min. 500 g TAK / NIE |  |
| 2. | Zasilanie AC 230V, VAC 50 Hz.=/-10% TAK / NIE |  |
| 3. | Wbudowany akumulator gwarantujący zasilanie pracy respiratora wystarczające na min 180min. TAK / NIE |  |
| 4. | Zasilanie gazowe w gazy medyczne ze źródła sprężonych gazów z sieci szpitalnej o ciśnieniu w zakresie 2-6 bar TAK / NIE |  |
| 5. | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów -nie dopuszcza się ręcznej regulacji TAK / NIE |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu TAK / NIE |  |
| 7. | Waga całkowita urządzenia <14kg TAK / NIE |  |
| 8. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji -łatwy dostęp do elementów obsługowych i podłączeniowych TAK / NIE |  |
| 9. | Wbudowany port min RS232 i USB TAK / NIE |  |
| 10. | Respirator wielofunkcyjny: z funkcją wspomagania metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków z wykorzystaniem efektu Coanda dla zmiany kierunku przypływu gazów TAK / NIE |  |
| 11. | Automatyczny test sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania TAK / NIE |  |
| II. | METODY WENTYLACJI |  |
| 1. | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością TAK / NIE |  |
| 2. | Limit objętości oddechowej TAK / NIE |  |
| 3. | Objętość gwarantowana TAK / NIE |  |
| 4. | IPPV TAK / NIE |  |
| 5. | SIPPV TAK / NIE |  |
| 6. | PSV TAK / NIE |  |
| 7. | SIMV TAK / NIE |  |
| 8. | Dododatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/nCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą wdech/wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) TAK / NIE |  |
| 9. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia (typu BiPAP , DuoPAP, Bilevel) TAK / NIE |  |
| 10. | Oddech manualny TAK / NIE |  |
| III. | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |
| 1. | Częstość oddechów minimalny zakres 5-100/min TAK / NIE |  |
| 2. | Regulowany czas wdechu co najmniej od 0, 2sek. TAK / NIE |  |
| 3. | PEEP/CPAP w minimalnym zakresie 2 -20cm H2O TAK / NIE |  |
| 4. | nCPAP 2-13cm H2O TAK / NIE |  |
| 5. | Szczytowe ciśnienie wdechowe regulowane do nie mniej niż 50 cm H2O TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 6. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego TAK / NIE |  |
| 7. | Przepływ bazowy od 2l/min, regulowany płynnie z odczytem parametru TAK / NIE |  |
| 8. | Przepływ wdechowy regulowany do 20l/min. TAK / NIE |  |
| 9. | Regulacja przepływu dla nCPAP w zakresie minimalnym 4-16l/min. TAK / NIE |  |
| 10. | Regulacja płynna stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej od 21-100% TAK / NIE |  |
| 11. | Wyzwalanie trigger przepływowy i/lub ciśnieniowy TAK / NIE |  |
| IV. | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie monitor dotykowy LCD TAK / NIE |  |
| 2. | Obsługa większości lub wszystkich funkcji respiratora przez ekran dotykowy TAK / NIE |  |
| 3. | A. Komunikacja w języku polskim TAK / NIE B. Instrukcja obsługi w j. polskim TAK / NIE lub C. Instrukcja obsługi w j. obcym wraz z tłumaczeniem na j. polski TAK / NIE |  |
| 4. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta TAK / NIE |  |
| 5. | Blokada ekranu dotykowego ręczna i automatyczna TAK / NIE |  |
| 6. | Funkcja - stan gotowości TAK / NIE |  |
| 7. | Pomiar i obrazowanie parametrów monitorowanych (ciśnienia, przepływu, objętości) w czasie rzeczywistym TAK / NIE |  |
| 8. | Możliwość jednoczesnego wyświetlania na ekranie 3 krzywych TAK / NIE |  |
| 9. | Zapamiętywanie i obrazowanie trendów mierzonych parametrów co najmniej 24 godzinne. |  |
| 10. | Ciśnienie szczytowe PIP TAK / NIE |  |
| 11. | Ciśnienie średnie MAP TAK / NIE |  |
| 12. | Ciśnienie PEEP. /CPAP TAK / NIE |  |
| 13. | Pomiar FiO2 TAK / NIE |  |
| 14. | Objętość minutowa TAK / NIE |  |
| 15. | Objętość oddechowa –wydechowa TAK / NIE |  |
| 16. | Przepływ bazowy TAK / NIE |  |
| 17. | Przepływ wdechowy TAK / NIE |  |
| 18. | I;E TAK / NIE |  |
| 19. | Czas wdechu TAK / NIE |  |
| 20. | Nieszczelność rurki intubacyjnej TAK / NIE |  |
| V. | ALARMY |  |
| 1. | Automatyczne i manualne dostosowanie granic alarmów TAK / NIE |  |
| 2. | Bezdechu TAK / NIE |  |
| 3. | Zbyt wysokiego i zbyt niskiego ciśnienia w układzie oddechowym TAK / NIE |  |
| 4. | Zbyt niskiej i zbyt wysokiej objętości oddechowej TAK / NIE |  |
| 5. | Zbyt niskiej i zbyt wysokiej objętości minutowej TAK / NIE |  |
| 6. | Alarm zbyt niskiego i zbyt wysokiego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej TAK / NIE |  |
| 7. | Alarm za dużej nieszczelności TAK / NIE |  |
| 8. | Braku zasilania elektrycznego TAK / NIE |  |
| 9. | Braku zasilania gazowego TAK / NIE |  |
| 10. | Ustawialny poziom głośności alarmów TAK / NIE |  |
| VI. | INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |
| 1. | Stojak jezdny z systemem hamulcowym kół TAK / NIE |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy TAK / NIE |  |
| 3. | Czujnik przepływu i /lub ciśnienia wielorazowy. 2 szt. TAK / NIE |  |
| 4. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania TAK / NIE A. Wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, gazów na wyjściu z komory nawilżacza i w układzie oddechowym pacjenta TAK / NIE B. Zasilanie AC 230V, VAC 50Hz TAK / NIE C. Moc max. 210W TAK / NIE |  |
| 5. | Kompletny układ oddechowy jednorazowy, do wentylacji inwazyjnej , z podgrzewanym przynajmniej ramieniem wdechowym. TAK / NIE |  |
| 6. | Kompletny układ do wentylacji nieinwazyjnej + generator z przerzutnikiem strumieni działający w oparciu o efekt Coanda, wraz z systemem mocującym na głowie noworodka przeznaczonym do zamocowania generatora w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu oraz umożliwiający zamocowanie kaniul nosowych w terapii tlenowej wysokimi przepływami ,zapewniający dostęp do naczyń pacjenta z regulacją obwodu głowy ,rzepami do mocowania i miarką. TAK / NIE |  |
| 7. | W przypadku konstrukcji wymagającej do funkcjonowania respiratora, z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjenta , stosowania akcesoriów – np. filtry, triggery jednorazowego użytku. TAK / NIE |  |
| 7. | Końcówki donosowe w co najmniej 3 rozmiarach. TAK / NIE |  |
| 8. | Maseczka donosowa w co najmniej 3 rozmiarach. TAK / NIE |  |

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Wszystkie punkty w każdej z części I – VI wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnego ze stanem faktycznym.

2. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań - wpisano: „NIE”  (w tym brak wypełnienia pola odpowiedzi) zostaną odrzucone jako niezgodne z opisem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej Tabeli.

4. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu istniejącego na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany aparat spełnia wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych oraz oferowane parametry w tabeli parametrów ocenianych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)