CZĘŚĆ I C - TABELA: PARAMETRY WYMAGANE APARATU                          ZP – PN – 34 / 2020

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY APARAT USG  DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ BLOKU OPERACYJNEGO Z CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĄ   W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

1) Pełna nazwa: 	………………………………………………………………...………………………….…………….………

2) Model / typ:                               ………………………………………………….…………..……………………………………..………..

3) Producent i Kraj:                       ……………………………………………………………………………………….……….………….

4) Rok produkcji (nie wcześniej niż: IV kwartał 2019): ……………………………………….……………………….…………………

| L. p. | OPIS PARAMETRU WYMAGANEGO | WPISAĆ: (odpowiednio): „TAK” lub „NIE” Oraz: „PODAĆ”, tj. OPISAĆ OFEROWANY PARAMETR - wg treści zawartej pod Tabelą w ppkt. 2 a) i 2 b) WŁAŚCIWE WPISUJE WYKONAWCA – ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM |
| --- | --- | --- |
|  | I. KONSTRUKCJA I FUNKCJE UŻYTKOWE |  |
| 1. | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej TAK / NIE |  |
| 2. | Cyfrowy, szerokopasmowy układ formowania wiązki z możliwością kształtowania impulsów TAK / NIE |  |
| 3. | Aparat stacjonarny o jednomodułowej konstrukcji, mobilny na czterech skrętnych kołach z możliwością ich zablokowania oraz jazdy na wprost TAK / NIE |  |
| 4. | Zakres stosowanych częstotliwość pracy min. 1.0 MHz – 15.0 MHz, określony zakresem częstotliwości głowic możliwych do podłączenia z aparatem na dzień składania oferty TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 5. | Liczba niezależnych przetwarzanych kanałów min. 20 000 TAK / NIE |  |
| 6. | Dynamika systemu min.: 170 Db TAK / NIE |  |
| 7. | Maksymalna dopuszczalna waga aparatu: 70 kg TAK / NIE |  |
| 8. | Minimum 3 niezależne gniazda głowic obrazowych TAK / NIE |  |
| 9. | Monitor LCD min.: 17 cali o rozdzielczości co najmniej 1280 x 1024 pikseli zapewniający szeroki kąt widzenia z kompensacją światła z otoczenia TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 10. | Monitor bez przeplotu, na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością jego regulacji w płaszczyźnie pionowej góra/dół i poziomej lewo/prawo TAK / NIE |  |
| 11. | Pulpit/Konsola wykonana jako panel dotykowy pozbawiony potencjometrów, przycisków, przełączników, ceramiczny lub szklany, gładki jednolity element na sensorach dotykowych, odporny na zalanie i zabrudzenia ustrojowe, nadający się do dezynfekcji środkami w postaci płynnej TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 12. | Regulacja w zakresie podnoszenia i obniżania pulpitu sterowania (góra/dół) co najmniej 25 cm TAK / NIE |  |
| 13. | Klawiatura (fizyczna) do wprowadzania danych pacjenta (wysuwana spod panelu sterowania) |  |
| 14. | Możliwość wprowadzenia systemu w tzw. stan uśpienia, a następnie wzbudzenie go ponownie do pracy w czasie poniżej 10 sekund TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 15. | Możliwość pracy aparatu przy zasilaniu z wbudowanego fabrycznie akumulatora lub baterii po wyłączeniu urządzenia ze źródła zasilania TAK / NIE |  |
| 16. | Czas pracy aparatu po wyłączeniu urządzenia ze źródła zasilania przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora lub baterii min. 120 minut TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 17. | Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat TAK / NIE |  |
| 18. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na wbudowanym dysku twardym, o pojemności min. 300 GB z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz DICOM TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 19. | Wyjście wideo VGA oraz złącze sieci LAN do podłączenia z siecią DICOM i zdalnym serwisem TAK / NIE |  |
| 20. | Minimum 3 aktywne porty USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive TAK / NIE |  |
| 21. | Wejście kabla EKG z 3 odprowadzeniami do monitorowania parametrów życiowych TAK / NIE |  |
| 22. | Zasilanie 220-240 V 50Hz TAK / NIE |  |
| 23. | Głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) w minimalnym wymaganym zakresie od 1 do 30 cm TAK / NIE |  |
| 24. | Częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D (B-mode) min. 750 obrazów/sekundę TAK / NIE |  |
| 25. | Minimalnie pięciokrotne powiększanie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym (tzw. zoom) TAK / NIE |  |
| 26. | Dostępne obrazowanie harmoniczne i obrazowanie z inwersją fazy TAK / NIE |  |
| 27. | Maksymalna liczba klatek (obrazów) przechowywana jednorazowo w pamięci dynamicznej (CINE LOOP) w trybie B-mode oraz kolor Doppler min. 1000 obrazów TAK / NIE |  |
| 28. | Możliwość minimalnej trzy strefowej regulacji wzmocnienia poprzecznego wiązki TGC TAK / NIE |  |
| 29. | Możliwość płynnej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-mode) dla wszystkich oferowanych głowic TAK / NIE |  |
| 30. | Możliwość podziału obrazu na dwa i jednoczesne wyświetlanie obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B, B+B/CD TAK / NIE |  |
| 31. | Możliwość porównania na ekranie obrazów z archiwum z obrazami w czasie rzeczywistym TAK / NIE |  |
| 32. | Funkcja redukująca artefakty i szumy adaptacyjne w obrazowaniu 2D jak np. SRI lub równoważne TAK / NIE |  |
| 33. | Złożone obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur w czasie rzeczywistym (wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami ) TAK / NIE |  |
| 34. | Możliwość wykorzystania linii środkowej dostępnej na głowicy oraz na ekranie w trybie 2D zapewniająca wizualizację toru prowadzenia igły w nawigacji poza płaszczyzną obrazowania TAK / NIE |  |
| 35. | Możliwość wyświetlenia siatki na obrazie w trybie 2D pozwalającej ocenić wielkość i odległość do struktury w zabiegach wymagających wprowadzenia igły TAK / NIE |  |
| 36. | Minimum 30 ustawień programowanych dla aplikacji i głowic, tzw. „presetów” TAK / NIE |  |
| 37. | Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode (ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC), nie wymagająca od użytkownika ręcznego uruchamiania TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 38. | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B-mode przy pomocy jednego przycisku (m.in. ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC.) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 39. | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie Dopplera PW ( m.in. dopasowanie linii bazowej i PRF/skali oraz wzmocnienia spektrum) dostępna na wszystkich głowicach TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 40. | Tryby pracy: B-mode (2D) Doppler Kolorowy (CD) Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler z detekcją kierunku przepływu (CPA) Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW) z wysoką częstotliwością przetwarzania HPRF, M-mode, Kolor M-mode, Anatomiczny M-Mode, Tryb Duplex (2D + PW ) Tryb Triplex (2D+CD +PW) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 41. | Obrazowanie w częstotliwości harmonicznej TAK / NIE |  |
| 42. | Obrazowanie trapezoidalne TAK / NIE |  |
| 43. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu kolorowego Dopplera (CD) min. 500 cm/s TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 44. | Regulacja uchylności bramki kolorowego Dopplera w sposób płynny w minimalnym zakresie od -15° do +15° TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 45. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu Dopplera PW przy zerowej korekcji kąta min. 850 cm/s TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 46. | Szerokość regulacji bramki Dopplera PW w minimalnym zakresie od 10 mm do 29 mm TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 47. | Zakres korekcji kąta bramki Dopplera PW w minimalnym zakresie +/- 80°; korekcja kąta w skokach co jeden stopień w całym zakresie TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 48. | Zakres prędkości dla Dopplera CW przy zerowej korekcji kąta bramki min. 20 m/s TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 49. | Prostopadłe ustawienie linii trybu M-mode do badanych struktur anatomicznych TAK / NIE |  |
| 50. | Doppler adaptacyjny poprawiający widoczność słabych sygnałów TAK / NIE |  |
| 51. | Pomiar odległości w trybie 2D min. 8 par kursorów pomiarowych na jednym obrazie, pomiar obwodu lub powierzchni metodą elipsy, obrysu linią ciągłą lub przerywaną w trybie 2D TAK / NIE |  |
| 52. | Ręczny pomiar odległości w trybie Dopplera (wyznaczenie czasu i prędkości) TAK / NIE |  |
| 53. | Oprogramowanie do badań jamy brzusznej i struktur powierzchniowych, pourazowych jamy brzusznej i serca - FAST, naczyniowych, dostępu do naczyń, echokardiografii dorosłych, oceny płuc TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 54. | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera PW (automatyczne obrysowanie i wyznaczanie widma dopplerowskiego wraz z analizą parametrów min. (PI,RI,S,D) w czasie rzeczywistym i na zatrzymanym obrazie TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 55. | Możliwość archiwizacji sekwencji obrazów ruchomych i statycznych oraz raportów z przeprowadzonego badania na dysku twardym aparatu TAK / NIE |  |
|  | II. GŁOWICE |  |
| 56. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica convex ze zmienną częstotliwością pracy TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 57. | Częstotliwość pracy głowicy convex w zakresie min. od 2.0 MHz do 7.0 MHz (+/- 1 MHz), Liczba elementów min. 128, Kąt skanowania głowicy min. 70 stopni, Min Obrazowanie harmoniczne, 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, Power (Angio) Doppler TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 58 | Szerokopasmowa elektroniczna głowica liniowa ze zmienną częstotliwością pracy TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 59. | Częstotliwość pracy głowicy liniowej w minimalnym zakresie od 3.0 MHz do 12.0 MHz (+/- 1MHz), Liczba elementów w głowicy min. 128, Szerokość czoła głowicy min. 40 mm, Min.Obrazowanie w częstotliwości harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, Power (Angio) Doppler TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
|  | III. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę sektorową przezprzełykową (TEE) ze zmienną częstotliwością pracy w zakresie od 1.0 MHz do 7.0 MHz (+/- 1MHz), Liczba elementów w głowicy min. 2500, Obrazowanie min. w częstotliwości harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, CW Doppler TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 61. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę liniową śródoperacyjną o zakresie częstotliwości pracy min. 7.0MHz – 16.0MHz (+/- 1MHz), liczba elementów w głowicy min. 128 TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 62. | Możliwość rozbudowy systemu o szerokopasmową elektroniczną głowicę sektorową ze zmienną częstotliwością pracy. Częstotliwość pracy głowicy sektorowej w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 5.0 MHz (+/- 1MHz), Liczba elementów w głowicy min. 80, Kąt pola penetracji głowicy min. 90 stopni, Min. Obrazowanie w częstotliwości harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, CW Doppler TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 63. | Możliwość rozbudowy systemu o szerokopasmową elektroniczną głowicę sektorową wykonaną w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub równoważnej, ze zmienną częstotliwością pracy. Częstotliwość pracy głowicy sektorowej w minimalnym zakresie od 1.0 MHz do 5.0 MHz, liczba elementów w głowicy min. 80, Kąt pola penetracji głowicy min. 90 stopni, Min. Obrazowanie w częstotliwości harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, CW Doppler, TDI TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 64. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę convex wykonaną w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 300 elementów akustycznych) lub wykonaną w technologii matrycowej min. 700 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 1.0 – 6.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 70°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne TAK / NIE |  |
| 65. | Możliwość rozbudowy aparatu o obrazowanie poprawiające wizualizację igły prowadzonej np. w płaszczyźnie IN PLANE TAK / NIE |  |
| 66. | Możliwość rozbudowy aparatu o kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy ( TDI ) TAK / NIE |  |
| 67. | Możliwość rozbudowy w opcję DICOM 3.0 umożliwiającą podłączenie do sieci szpitalnej TAK / NIE |  |
| 68. | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych pacjenta dający możliwość natychmiastowego wprowadzenia danych i archiwizacji w systemie szpitalnym TAK / NIE |  |
|  | IV. INNE |  |
| 69. | Krzesło do aparatu USG z podpórką pod stopy, na obrotowych kołach TAK / NIE |  |
| 70. | Wykonawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż oferowanego aparatu TAK / NIE |  |
| 71. | Wykonawca zapewnia dostęp do fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych w ramach ewentualnej naprawy TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Parametry określone przez Zamawiającego nad  powyższą Tabelą [(pkt. 1) do 4)] oraz w kolumnie „Opis parametru wymaganego” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

2. Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ, jeśli:

1) wypełniona powyższa Tabela zostanie załączona do oferty,

2) w kol. 3 w/w Tabeli:

a) w pkt.: 1 – 71 = zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „Tak”,

b) w pkt.: 4, 9, 11, 14, 16, 18, 37,- 40, 43 – 48, 53 – 54, 56 – 63 =  zostanie opisany parametr oferowany i jednocześnie parametr ten  będzie zgodny z  parametrem wymaganym w kolumnie 2.

3. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu istniejącego na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

4. Wykonawca oświadcza, że:

a) oferowany aparat spełnia wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych,

b) oferowany aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi),

c) oferowany aparat posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie ten aparat zainstalowany bez żadnego uszczerbku,

d) oferowany aparat gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

.........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy