SZZP – RR 39 / 2020 – 272 – 511 / 2020                                                                                                        Dębica, dnia 31 grudnia 2020r.

ZMIANA II FRR

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W CY:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w Procedurze Rozeznania Rynku, prowadzonej w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE MONITORY DO HEMODIALIZ (3 SZT.) WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - DLA ZESPOŁU  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (RR 39 / 2020) - dokonuje zmiany Formularza Rozeznania Rynku w poniższym zakresie:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia, tj.:

Poz. 16 Tabeli: Parametry wymagane aparatów otrzymuje brzmienie:  „ARCHIWIZACJA WYKONANYCH  DEZYNKEKCJI APARATU (minimum 150) TAK / NIE  ORAZ  PODAĆ”

W załączeniu -  Tabela: Parametry wymagane urządzenia – po dokonanej zmianie.

„OFERTĘ” - wraz z n/w załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo załączyć do oferty):

1) FORMULARZ RR,

2) TABELA: PARAMETRY WYMAGANE – ZAŁ. NR 1 do FRR,

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 2  do FRR,

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 3 do FRR,

5) /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS / CEiDG/  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

-  prosimy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail:  bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl   w  terminie do dnia  05 SYCZNIA 2021r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

D.D./B.W.

FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU  –  RR 39 / 2020

ORAZ WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU

/PO ZMIANIE II  FRR  z  dnia 31 grudnia 2020r./

P A R A M E T R Y   W Y M A G A N E   A P A R A T Ó W                        (RR 39 / 2020)

Pełna nazwa aparatów: ……………………………………………………………………...………………………………………………

Model / typ: ………………………………………………………………………..……….…………..…………………………..……………..

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Kraj produkcji: ………………………….…………………………………………………………………………….……….…….…………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2020) : ………………………………………………………………………………………………….

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym informacje podaje - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | APARAT WYPOSAŻONY W JEDNĄ POMPĘ KRWI TAK / NIE |  |
| 2. | WYKONYWANE ZABIEGI: HD, UF TAK / NIE |  |
| 3. | MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI DIALIZY JEDNOIGŁOWEJ TAK / NIE |  |
| 4. | AUTOMATYCZNE NIEZALEŻNE PROFILOWIANIE SODU I WODOROWĘGLANU TAK / NIE |  |
| 5. | AUTOMATYCZNE PROFILOWANIE ULTRAFILTRACJI TAK / NIE |  |
| 6. | AUTOMATYCZNE PROFILOWANIE TEMPERATURY PŁYNU DIALIZACYJNEGO TAK / NIE |  |
| 7. | FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO TAK / NIE |  |
| 8. | MONITOR AUTOMATYCZNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA PACJENTA W TRAKCIE ZABIEGU TAK / NIE |  |
| 9. | AUTOMATYCZNA POMPA HEPARYNY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROFILOWANIA PODAŻY I PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEGO BOLUSA TAK / NIE |  |
| 10. | REGULACJA PRZEPŁYWU KRWI: 50 do 600 ml/min. LUB 0 ORAZ 20 – 500 ml / min. TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 11. | REGULACJA PRZEPŁYWU PŁYNU DIALIZACYJNEGO: 300 do 800 ml/min. (max. co 100ml/min.) LUB 300 do 700 ml/min. (max. co 20 ml/min.) TAK / NIE oraz PODAĆ, |  |
| 12. | CIĄGŁY OBJĘTOŚCIOWY POMIAR ULTRAFILTRACJI LUB CIĄGŁY PRZEPŁYW PRZEPŁYWOWY, ELEKTROMAGNETYCZNY POMIAR ULTRAFILTRACJI TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 13. | TRYB OSZCZĘDNOŚCIOWY: BRAK ZUŻYCIA WODY ORAZ KONCENTRATU W TRYBIE OCZEKIWANIA TAK / NIE |  |
| 14. | PROGRAMOWANIE PROCEDUR DEZYNFEKCJI: TERMICZNEJ, CYTRO-TERMICZNEJ, CHEMICZNEJ TAK / NIE |  |
| 15. | MOŻLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI I CZYSZCZENIA Z UŻYCIEM ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH OD NIEZALEŻNYCH PRODUCENTÓW TAK / NIE |  |
| 16. | ARCHIWIZACJA WYKONANYCH DEZYNFEKCJI APARATU (minimum 150) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 17. | PAMIĘĆ SKŁADU KONCENTRATÓW (min. 10 składów) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 18. | OBLICZANIE PRZEZ APARAT PARAMETRU Kt/V) TAK / NIE |  |
| 19. | EKRAN DOTYKOWY UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ APARATU (min. 12”) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 20. | PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA APARATU TAK / NIE |  |
| 21. | ZASILANIE AWARYJNE (min. 15 minut) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 22. | DOSTĘP DO PROGRAMU SERWISOWEGO W TRAKCIE ZABIEGU, UMOŻLIWIAJĄCY PODGLĄD PARAMETRÓW APARATU WCZEŚNIEJ ZAPROGRAMOWANYCH TAK / NIE |  |
| 23. | A. OPROGRAMOWANIE W JĘZYKU POLSKIM TAK / NIE B. INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM LUB W JĘZYKU OBCYM WRAZ Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK POLSKI TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 24. | APARAT FABRYCZNIE NOWY TAK / NIE |  |

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Wszystkie punkty 1 – 24  wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnego ze stanem faktycznym.

B. Punkty: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 23 - wymagają dodatkowego opisu: „PODAĆ”.

2. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań - wpisano: „NIE”  (w tym brak wypełnienia pola odpowiedzi) zostaną odrzucone jako niezgodne z opisem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej Tabeli.

4. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania aparatów istniejących na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane aparaty:

A. Są kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

B. Spełniają wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………………………………………                                                                                                                       (Podpis osoby uprawnionej upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)