SZZP – RR 23 / 2021 – 272 – 536 / 2021                                                                                                        Dębica, dnia 29 września 2021r.

ZMIANA II FRR

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W CY:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w prowadzonej Procedurze Rozeznania Rynku na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE ŁÓŻKA SZPITALNE  (8 SZTUK) DLA STACJI DIALIZ 
W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (RR 23 / 2021) - dokonuje zmiany Formularza Rozeznania Rynku w poniższym zakresie:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia, tj.:

Poz. 54 „kropka” 1 Tabeli: Parametry wymagane sprzętu otrzymuje brzmienie:  „(…) pianka o gęstości min. 50 kg/m3 (…)”

W załączeniu -  Tabela: Parametry wymagane sprzętu – po dokonanej zmianie.

„OFERTĘ” - wraz z n/w załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę lub osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo załączyć do oferty):

1) FORMULARZ RR, niniejszy FORMULARZ (podpisany przez Wykonawcę) wraz z  akceptacją Projektu Umowy,

2) TABELA: PARAMETRY WYMAGANE – ZAŁ. NR 1 do FRR,

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 2  do FRR,

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 3 do FRR,

5) PROJEKT UMOWY – ZAŁ. NR 4 do FRR,

6) /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS / CEiDG/  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii -

-  prosimy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: agnieszka.lech@zoz-debica.pl lub bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl do dnia  01 PAŹDZIERNIKA 2021r.

ZATWIERDZAM …………………………..

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

D.D./ A.L.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU    (RR 23 / 2021)

/po Zmianie z dnia 29.09.2021r./

FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE ŁÓŻKA SZPITALNE (8 SZT.) DLA STACJI DIALIZ

WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU

Pełna nazwa: 	………………………………………………………………………………...………………………………………………

Model / typ:                                  ………………………………………………………………………….…………..…………………………..……………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………………………………..………….

Kraj: 	……………………………………………………………………………………………………….……….…….…………

Rok i miesiąc produkcji (sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż  w II połowie 2020 roku)  …………………..……….…………………….……

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie składa - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka TAK / NIE |  |
| 2. | Konstrukcja łóżka oparta o system pantografowy dający przynajmniej 8 punktów podparcia leża w celu zwiększenia stabilności leża bez względu na rozłożenie ciężaru na całej jego powierzchni TAK / NIE |  |
| 3. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. TAK / NIE |  |
| 4. | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-10mm) z możliwością przedłużania leża o minimum 300mm (w przypadku pacjentów wysokiego wzrostu) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 5. | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie większa niż 1000 mm TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 6. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą proszkową lub natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. TAK / NIE |  |
| 7. | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014. TAK / NIE |  |
| 8. | Na całej długości i szerokości łóżka w każdej pozycji i ustawieniach leża prześwit pod łóżkiem wynoszący minimum 15cm, jedynym elementem, który może znajdować się poniżej tej wysokości może być piąte koło TAK / NIE |  |
| 9. | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla pozycji leża. Max. waga pacjenta min. 215 kg. TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 10. | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne. Jedynym segmentem bez demontowalnego panelu może być przezierny segment pleców. TAK / NIE |  |
| 11. | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z elementem kolorystycznym umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad. TAK / NIE |  |
| 12. | Szczyty łóżka od strony nóg i głowy poruszające się razem z leżem TAK / NIE |  |
| 13. | Sterowanie elektryczne przy pomocy: Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku Pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segm. pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości. TAK / NIE |  |
| 14. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 20 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 15. | Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej. TAK / NIE |  |
| 16. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-60( +/- 2( TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 17. | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę. TAK / NIE |  |
| 18. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30( +/- 2( TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 19. | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi TAK / NIE |  |
| 20. | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców (min. 12 cm) i nóg (min. 6 cm)- (+/-1cm) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 21. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie synchronicznie wszystkimi segmentami przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej TAK / NIE |  |
| 22. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.12(– sterowanie z panelu sterowniczym montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 23. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej TAK / NIE |  |
| 24. | Elektryczna funkcja CPR - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej TAK / NIE |  |
| 25. | Elektryczna funkcja CPR oraz elektryczna funkcja naczyniowa (antyszokowa) oznaczone odrębnymi kolorami na panelach- głównym oraz bocznych (dla personelu na zewnętrznej części barierek). Obie funkcje omijają blokadę sterowania i są dostępne również przy wyłączonym panelu sterowania. TAK / NIE |  |
| 26. | Elektryczna pozycja antyszokowa, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odrębnym kolorem i odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej TAK / NIE |  |
| 27. | Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badań, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej TAK / NIE |  |
| 28. | Elektryczna dedykowana pozycja ułatwiająca wejście i zejście z łóżka pacjentowi, przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej TAK / NIE |  |
| 29. | W pozycji do bezpiecznego wejścia i zejścia na/z łóżka (j.w.), wspomaganie pacjenta za pomocą wyprofilowanych barierek (poruszających się razem z segmentem pleców) z uchwytami służącymi pacjentowi do wsparcia podczas wstawania- na każdej z barierek przynajmniej 2 miejsca stabilnego uchwytu pozwalające na chwycenie jej obiema rękami na raz. TAK / NIE |  |
| 30. | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew. i wew.) za pomocą sygnalizacji diodowej LED. TAK / NIE |  |
| 31. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja musi być łatwo dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych (opuszczone czy podniesione) TAK / NIE |  |
| 32. | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med. TAK / NIE |  |
| 33. | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. TAK / NIE |  |
| 34. | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe TAK / NIE |  |
| 35. | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy dostępne przy każdym z wszystkich 4 kół jezdnych z kolorystycznym oznaczeniem funkcji dźwigni (hamulec, jazda) TAK / NIE |  |
| 36. | Podwójne koła o średnicy min. 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka, przynajmniej jedno koło jezdne antystatyczne oznaczone dla identyfikacji odrębnym kolorem TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 37. | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90( oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15(. TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 38. | Barierki boczne składane jedną ręką, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca. TAK / NIE |  |
| 39. | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji. TAK / NIE |  |
| 40 | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentem pleców– zabezpieczające pacjenta również w pozycji siedzącej, barierki w segmencie nożnym poruszające się wraz ze zmianą kąta nachylenia leża. TAK / NIE |  |
| 41. | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania TAK / NIE |  |
| 42 | 4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami TAK / NIE |  |
| 43. | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża, min.3 po każdej ze stron. TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 44. | Podświetlenie leża pozwalające na doświetlenie powierzchni pod i wokół nim zwiększając tym samym bezpieczeństwo pacjenta jak i personelu. TAK / NIE |  |
| 45. | Uchwyty z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowione z obu stron leża, bezpieczne obciążenie robocze min. 2 kg każdy TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 46. | Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 TAK / NIE |  |
| 47. | Możliwość wyboru elementów kolorystycznych łóżka TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 48. | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego), udźwig min 15 kg TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 49. | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka TAK / NIE |  |
| 50. | Konstrukcja leża z przynajmniej 4-ma dedykowanymi uchwytami do przypięcia pasów unieruchamiających pacjenta, oraz przynajmniej 6 ograniczników na brzegach leża zabezpieczających materac przed przesuwaniem TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 51. | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności TAK / NIE |  |
| 52. | Klasa wodoszczelności produktu min. IPX4 TAK / NIE |  |
| 53. | Instrukcja obsługi w j. polskim TAK / NIE |  |
| 54. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
|  | materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości min. 12 cm., bez lateksu. Pianka o gęstości min. 50 kg/m3, redystrybuujący ciśnienie, przezierny dla promieni RTG, wiskoelastyczny. Materac przeciwodleżynowy odpowiedni zapobieganiu i leczeniu odleżyn we wszystkich stadiach (w tym stadium I, II, III, IV, i urazach tkanki głębokiej) długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka materacyk- przedłużka do uzupełnienia przestrzeni przedłużonego leża- do połowy zamawianych łóżek materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2, 2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami. Każdy haczyk - udźwig do 2 kg. - do każdego łóżka wysięgnik z trójkątem ułatwiający podnoszenie się pacjenta , udźwig min,. 75 kg - do każdego łózka. Pionowy uchwyt na butlę z tlenem montowany bez użycia narzędzi w tulejach naroży udźwig min 7,0 kg- do każdego łózka Kosz na worki urologiczne TAK / NIE ( DLA WSZYSTKICH PARAMETRÓW) |  |

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Wszystkie punkty 1 – 54  wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnego ze stanem faktycznym.

2. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań - wpisano: „NIE”  (w tym brak wypełnienia pola odpowiedzi) zostaną odrzucone jako niezgodne z opisem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej Tabeli.

4. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu istniejącego na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………………………………………                                                                                                                       (Podpis osoby uprawnionej / umocowanej do reprezentowania Wykonawcy)